MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Sinalização Turística

LOCAL: Cabo Frio, RJ.

Os serviços descritos a seguir, referem-se à Sinalização Turística no município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro.

- Relação dos documentos do Projeto Básico de Arquitetura:

O Projeto Básico de Arquitetura é composto pelos seguintes documentos:

- Memorial Descritivo em formato A4;

- Projeto Básico de Arquitetura com 2 folhas tamanho A1;

- Orçamento.

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo e de procedimentos visa comprovar o cumprimento das normas pertinentes, consistindo em uma apresentação técnica do projeto; bem como fixar as condições de execução dos serviços estabelecendo definições e materiais de acabamentos previstos para a obra procedimentos entre a fiscalização e a empresa contratada. Não é objetivo deste memorial o estabelecimento das Normas ou Processos Construtivos, todos os serviços deverão ser executados obedecendo-se às dimensões e as especificações constantes em projeto e o Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo.

Os serviços serão executados em total observância das indicações constantes nas Especificações e Planilhas Orçamentárias. Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO.

As Especificações e a Planilha Orçamentária, são elementos que se complementam, devendo as eventuais discrepâncias a serem resolvidas com a FISCALIZAÇÃO na ordem de prevalência acima indicada.

Nas Especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares ao especificado, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, e com a autorização da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá conservar na obra uma cópia das especificações e dos projetos, sempre à disposição da FISCALIZAÇÃO.

Todo o entulho proveniente da obra deverá ser estocado em local definido pela FISCALIZAÇÃO e removido.

CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE

As referências comerciais mencionadas no texto das especificações visam estabelecer o padrão de qualidade exigido pelo projeto. Materiais similares de outros fabricantes poderão ser adquiridos sempre que necessário, desde que atendam às mesmas características técnicas e de acabamento das marcas especificadas, mediante consulta e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

PROJETOS

O Projeto segue em anexo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Serão confeccionadas 05 placas indicativas de obra pública em chapa de aço galvanizado. As dimensões serão 2.40 x 1.20m, com indicações relativas ao objeto da obra, e instalada em local visível e de frente para o acesso principal, conforme Manual de Cores e Proporções de Placa de Obras.

- Será realizado o preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação.

DESCRIÇÃO DO TOTEM

- O totem será em ACM dobrado com pintura automotiva cinza grafite com previsão de chegada de energia.

- As placas serão em ACM com acabamento em pintura automotiva azul marinho fixada por parafusos internos, com adesivo impresso aplicado em vinil 0,10mm de espessura em ambos os lados, com informações específicas do logradouro, de acordo com o Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo.

- A caixa será em ACM 50mm com acabamento em pintura automotiva azul marinho e requadro de 20mm para fixação de parafusos internos, com adesivo impresso aplicado em vinil 0,10mm de espessura, com informações turísticas específicas da região, de acordo com o Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Quanto à mobilização, a empresa contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação de ordem de serviço, e em obediência ao cronograma físico financeiro. Todas as despesas decorrentes a mobilização e desmobilização serão responsabilidade da empresa contratada.

LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra será feita atendendo o projeto. Por necessidade a locação poderá ser ajustada mediante acordo da fiscalização e o responsável pelo projeto. A presente proposta objetiva revitalizar e reorganizar o sistema de sinalização turística no município de Cabo Frio, principalmente dos principais pontos de interesse de visitação do turista.

LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO

| Ponto | Totem | Este | Norte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Praça Boca do Rio Una | 192.155,913 | 7.497.940,269 |
| 2 | Ginásio Poliesportivo 2º Distrito | 191.722,081 | 7.497.398,592 |
| 3 | Shopping Unamar | 807.888,493 | 7.497.163,493 |
| 4 | Praia das Conchas | 194.006,289 | 7.467.562,714 |
| 5 | Praia do Japonês | 807.564,039 | 746.633,613 |
| 6 | Largo de São Benedito | 806.979,370 | 7.467.005,325 |
| 7 | Porto de Transatlântico | 806.882,320 | 7.467.304,485 |
| 8 | Forte São Mateus | 807.115,163 | 7.466.106,232 |
| 9 | Duna Preta | 806.648,101 | 7.466.427,764 |
| 10 | Câmara dos Vereadores | 806.177,162 | 7.466.908,648 |
| 11 | Praça Scliar | 806.119,549 | 7.467.000,379 |
| 12 | Charitas | 806.098,294 | 7.466.828,328 |
| 13 | Solar dos Massas | 805.884,642 | 7.466.827,889 |
| 14 | Igreja Católica | 805.910,128 | 7.466.726,944 |
| 15 | Palácio das Águias | 805.809,438 | 7.466.766,117 |
| 16 | Fonte do Itajurú | 805.264,322 | 7.466.576,839 |
| 17 | Rodoviária | 804.785,123 | 7.466.426,966 |
| 18 | Berçário das Garças | 804.479,495 | 7.468.360,028 |
| 19 | Anjo Caído | 804.647,845 | 7.467.809,051 |
| 20 | Duna Dama Branca | 804.063,022 | 7.463.507,100 |
| 21 | Museu do Surf | 805.851,456 | 7.466.157,815 |
| 22 | Praça do Guta | 805.865,508 | 7.466.035,154 |
| 23 | Aeroporto Internacional | 799.581,588 | 7.461.707,558 |
| 24 | Ponte Feliciano Sodré | 805.617,576 | 7.466.827,198 |
| 25 | Subida Morro da Guia | 805.570,099 | 7.466.765,085 |
| 26 | Placa Rua dos Biquinis | 805.671,713 | 7.467.037,713 |
| 27 | Entrada Gamboa Rua dos Biquinis | 805.807,843 | 7.467.204,888 |

FISCALIZAÇÃO

A obra será fiscalizada por profissionais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos habilitados para tal e respectivos auxiliares, profissionais doravante indicados pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA, no que se refere à execução dos serviços de engenharia contratados, reportar-se á somente a FISCALIZAÇÃO e de modo imediato, acatar as orientações da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições contidas nas especificações e contrato, bem como no Projeto, Normas, Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo, Especificações e Métodos da ABNT e Normas de Concessionárias.

A FISCALIZAÇÃO fica reservada a autoridade para resolver quaisquer situações não previstas no Contrato ou Especificações, seja omissão ou dúvidas que se relacionar-se, direta ou indiretamente, com a obra contratada e seus complementos.

O acesso da FISCALIZAÇÃO a qualquer parte da obra, a qualquer momento, será facilitado pela CONTRATADA, que manterá na obra um representante credenciado.

A CONTRATADA deverá manter a disposição da FISCALIZAÇÃO, meios de permitir a medição de serviços, inspeção de instalações, materiais e equipamentos, independentemente das medições visando o faturamento.

A CONTRATADA deverá manter na obra o Diário de Obra, onde registrará diariamente as ocorrências na obra, o número e função dos funcionários e equipamentos, e o progresso físico da obra. O diário de obra deverá estar à disposição da FISCALIZAÇÃO, para as devidas anotações e assinatura.

A existência da FISCALIZAÇÃO não diminui ou transfere a responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra e suas implicações, sempre em conformidade com contrato, Código Civil e demais Leis, Regulamentos e Normas vigentes.

PROFISSIONAIS

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, o engenheiro ou arquiteto responsável pela execução da obra, devidamente habilitada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

A CONTRATADA deverá manter seus operários uniformizados e com os equipamentos de proteção individual (EPI) previsto.

RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá seguir todos os procedimentos necessários para proteção contra riscos de acidentes com operários e terceiros, independentemente da existência de seguro. Devendo cumprir a legislação existente para - Segurança e Higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as orientações da FISCALIZAÇÃO sobre o assunto. Todos os operários deverão estar uniformizados e equipados com EPI's.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas ou quaisquer outros instrumentos e ações de operários que venham a danificar as instalações existentes no local.

A CONTRATADA deverá manter livres de acessos aos equipamentos contra incêndio e a registros situados nas proximidades da obra, sendo expressamente proibido o uso de quaisquer produtos ou materiais que venham colocar em risco a segurança de operários, servidores, transeuntes, animais ou dependências.

Em caso de acidente no local da obra, deverá a CONTRATADA:

1 – prestar socorro imediato às vítimas;

2 – paralisar imediatamente a obra, com isolamento do local do acidente;

3 – informar imediatamente fato à FISCALIZAÇÃO.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra, equipamentos, transporte, ferramentas para executar todos os serviços contratados, considerando sempre as dificuldades para realização dos mesmos.

O custo financeiro decorrente de ferramentas, equipamentos, transporte, guarda de materiais ou quaisquer serviços inerentes à prestação de serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

As referências comerciais mencionadas no texto das especificações visam estabelecer o padrão de qualidade exigido pelo projeto. Material similares de outros fabricantes poderão ser adquiridos sempre que necessário, desde que atendam às mesmas características técnicas, mediante consulta e a critério da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas da ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a indicação das Normas ou Especificações a serem seguidas.

LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS

A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter os locais em obra organizados e limpos.

Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação por parte da fiscalização e, sempre que possível, vedado o acesso.

Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral da área de instalação.

Deverão ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico as superfícies deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no máximo a proporção de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser totalmente removidos.

OBSERVAÇÕES

A empresa contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do engenheiro responsável pela execução da obra.

Após a licitação, a empresa contratada deverá comparecer Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, de posse do empenho e da planilha de quantitativos e preços contratada, para retirar a autorização de início de obra.

A empresa contratada deverá periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra livro diário de obra.

Os serviços e quantitativos são estimativos, servindo apenas para base de cálculo do orçamento. O licitante deverá vistoriar o local para elaboração de seu orçamento, devendo se responsabilizar por seus quantitativos e preços para que não haja futuras solicitações de serviços complementares não listados na planilha. Sugerimos ainda, em caso de qualquer dúvida procurar dirimi-las através da secretaria de obras e urbanismo a fim de cumprimento fiel do projeto. O objetivo da PMCF é obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O preço da obra deverá ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base à planilha ofertada.

Especificações dos Totens Turismo

1	Praça Boca do Rio São João

Em Tamoios, 2.º distrito de Cabo Frio, além das praias temos os rios Una, São João e Gargoá. O rio São João deságua na Praia do Pontal servindo de passagem dos pescadores que residem na vila local para alto mar.

Na mesma região encontra-se o Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado, uma unidade de proteção integral dentro da Áre

a de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João, que tem por objetivo a defesa dos últimos remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica.

2	Ginásio Poliesportivo 2º dist.

Seja muito bem-vindo a Cabo Frio, a 7.ª cidade mais antiga do Brasil e a capital da região dos lagos! Um paraíso de águas cristalinas, natureza exuberante e sol o ano inteiro.

História, cultura, movimento, lazer, gastronomia, diversão, natureza, aventura, compras e artesanato. Um destino cheio de alegria e cor, inesquecível em qualquer estação.

Cercada pelo mar e pela Mata Atlântica, Cabo Frio guarda roteiros surpreendentes e passeios incríveis especialmente para você!

3	Shopping Unamar

Seja muito bem-vindo a Cabo Frio, a 7.ª cidade mais antiga do Brasil e a capital da região dos lagos! Um paraíso de águas cristalinas, natureza exuberante e sol o ano inteiro.

História, cultura, movimento, lazer, gastronomia, diversão, natureza, aventura, compras e artesanato. Um destino cheio de alegria e cor, inesquecível em qualquer estação.

Cercada pelo mar e pela Mata Atlântica, Cabo Frio guarda roteiros surpreendentes e passeios incríveis especialmente para você!

4	Praia das Conchas

As águas claras e calmas da Praia das Conchas encantam moradores e turistas com suas piscinas naturais formadas entre rochas. Na Praia do Peró, que conquistou a Bandeira Azul - selo internacional de qualidade, as ondas constantes permitem a prática de esportes aquáticos e de vento, como surfe, windsurfe e kitesurfe e as extensões de dunas formadas por areia dourada e fina, que se modificam de acordo com o sentido dos ventos, garantem lindas fotos.

Nesta área também se destacam o Morro do Vigia, que separa naturalmente as duas praias, e trilhas consideradas leves pelos guias e trilheiros.

5	Praia do Japonês

A Ilha do Japonês é um paraíso ecológico dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, com águas calmas e rasas, ideal para relaxar.

É uma ilha artificial e foi criada para facilitar o escoamento do pescado na região. No seu entorno encontram-se a Caverna dos Escravos, Praia Brava, Mirante do Papagaio, Farol da Lajinha e Praia Fofa, acessados por trilhas em caminhadas ecológicas, preferencialmente sob orientação de Guias de Turismo.

-A Praia Brava, com natureza selvagem, tem águas claras e agitadas e é muito procurada por surfistas (lado direito) e adeptos do nudismo (lado esquerdo). Não é uma praia de nudismo obrigatório, mas quem vai precisa respeitar os que praticam.

-A Caverna dos Escravos, segundo pesquisas, foi escavada por escravos que se refugiavam no local

-Do Mirante do Papagaio avista-se a Ilha dos Papagaios, Praia Brava e Farol da Lajinha

-O Farol da Lajinha é um dos mirantes mais bonitos de Cabo Frio. Construído em 1913, tem cerca de 7 metros de altura com uma trilha de nível fácil com cerca de 2km saindo da entrada da Ilha do Japonês

-A Praia Fofa é um paraíso escondido com grande número de pedras polidas pela natureza no lugar da areia.

6	Largo de São Benedito

O bairro da Passagem é um marco histórico de Cabo Frio e o primeiro núcleo de povoamento, sendo o único urbano entre 1616 e 1660. Sua denominação provém do porto de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias que atravessavam o Canal do Itajuru no período imperial.

Além do casario com arquitetura portuguesa conta com a Igreja de São Benedito, construída em 1761, no largo do mesmo nome, para abrigar os escravos que se associavam em irmandades.

Atualmente é um dos principais e mais charmosos polos gastronômicos da cidade.

7	Terminal de Transatlânticos

Localizado no bairro da Passagem, foi construído para desembarque dos turistas que chegam à cidade a bordo dos transatlânticos que ancoram na Praia do Forte.

Pequenas embarcações conduzem os cruzeiristas dos navios ao píer do Terminal que também é um point para ensaios fotográficos.

8	Forte São Matheus

Localizado na Praia do Forte, é uma das mais antigas obras da arquitetura colonial latino-americana, construído entre 1616 e 1620 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1956, época em que passou por uma série de restaurações.

O Forte São Matheus fazia parte da estratégia de defesa da colônia portuguesa e foi construído depois do desmantelamento do antigo Forte de Santo Inácio do Cabo Frio.

A Praia do Forte, com 7,5 km de extensão, é o principal cartão postal da cidade e point de moradores e turistas.

Próximo localiza-se o Mirante do Arpoador, de onde contempla-se toda a Praia do Forte, de um lado e do outro a Boca da Barra com o encontro da laguna com o mar e a Ilha dos Papagaios, muito procurada para mergulho.

9	Duna Preta

A Duna Boa Vista, mais conhecida como Duna Preta, é um sítio arqueológico e apresenta indícios de ser acampamento de pesca e coleta de moluscos. Faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural e é tombado pelo IPHAN.

Possui sinalização e cercas para evitar sua degradação. No local, encontram-se espécies de flora endêmica e fauna considerada rara. (este dado precisa ser verificado)

10	Câmara dos Vereadores

A história da Câmara Municipal de Cabo Frio está integrada à trajetória da cidade desde sua fundação, em 1615, quando as sessões eram realizadas na casa de seus integrantes.

Em 15 de maio de 1873 foi oficializada a compra do atual prédio, à Avenida Nossa Senhora da Assunção.

11	Praça Scliar

Fundada em 2001, a Casa Ateliê Carlos Scliar promove as artes como desejava seu mentor e inspirador e possui um rico acervo com obras de artistas renomados.

Na Casa funciona também a Oficina-Escola Carlos Scliar, que oferece cursos de desenho, pintura, gravura e cerâmica.

Rendendo tributos a Carlos Scliar, grande artista plástico que elevou o nome do país internacionalmente, sua imagem foi imortalizada em uma escultura, em frente ao Canal Itajuru.

12	Charitas

A Casa de Cultura José de Dome – Charitas abriga a exposição do artista plástico que dá nome ao espaço.

O prédio histórico, de 1837, originalmente construído para ser Casa de Caridade, já funcionou como hospital, asilo, Fórum, escola, Biblioteca Municipal e sede da Secretaria de Cultura.

13	Solar dos Massas

Típico sobrado do estilo colonial, construído em 1779, em pedra e cal, testemunhou todo o crescimento comercial da cidade e foi tombado por decreto municipal, em 2011, por seu valor arquitetônico, paisagístico e histórico.

Atualmente é a sede da Biblioteca Pública Municipal Professor Walter Nogueira, que abriga cerca de 400 livros raros.

14	Igreja Católica

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção viu a cidade de Cabo Frio nascer.

Construída em 1615, em estilo jesuítico, seus altares são barrocos: no altar-mor está a imagem da padroeira, em madeira ricamente estofada, esculpida em Lisboa.

15	Palácio das Águias

O Palácio das Águias recebeu este nome porque no alto do seu telhado, com telhas oriundas da França, existem 3 águias.

O sobrado tem traços de arquitetura da época do romantismo, de influência europeia, predominantemente francesa, mas também com alguns arabescos portugueses.

16	Fonte do Itajuru

A Fonte do Itajuru abastecia um acampamento de pesca indígena tupinambá, além de fornecer água potável às fortalezas e embarcações europeias. Em 1847, por ordem de D. Pedro II, em visita à cidade, foi construída uma guarita em pedra para protegê-la.

A Fonte tem o teto decorado com azulejos importados marcados com o brasão do Império e, em seus jardins, encontram-se árvores nativas como o pau-brasil e a guabiroba.

17	Rodoviária

Seja muito bem-vindo a Cabo Frio, a 7.ª cidade mais antiga do Brasil e a capital da região dos lagos! Um paraíso de águas cristalinas, natureza exuberante e sol o ano inteiro.

História, cultura, movimento, lazer, gastronomia, diversão, natureza, aventura, compras e artesanato. Um destino cheio de alegria e cor, inesquecível em qualquer estação.

Cercada pelo mar e pela Mata Atlântica, Cabo Frio guarda roteiros surpreendentes e passeios incríveis especialmente para você!

18	Dormitório das Garças

O Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças representa um ecossistema de manguezal revestido de importância especial por estar situado no início da maior laguna hipersalina do planeta, em estado permanentemente aberto. Abriga uma população de cerca de 1.400 garças brancas, colhereiros (visitantes sazonais), além de mais 39 espécies de aves. É predominantemente um siriubal (mangue negro), ocupando uma área de aproximadamente 215.000 m², não recebendo qualquer aporte sistemático de água doce e apresenta relevo plano, clima seco, alta insolação, baixa pluviosidade e ventos constantes.

19	Anjo Caído

Estátua erguida em 1907 para assinalar a abertura do canal Palmer para o escoamento da produção de sal da Lagoa de Araruama. Com o passar do tempo e devido às correntes das marés e aos ventos sudoeste, a estátua foi, aos poucos, inclinando-se e acabou sendo chamada de “Anjo Caído”.

De inspiração clássica, representa a Deusa da Vitória, alada sobre coluna com capitel em estilo coríntio.

20	Duna Dama Branca

A Dama Branca é uma das dunas mais extensas e famosas de Cabo Frio e um de seus cartões postais. É a maior duna isolada do sudeste brasileiro com 33 metros e serve como camada que protege o manancial de água que fica por baixo.

21	Espaço Cultural do Surfe (antes da impressão verificar se houve troca no nome do Espaço)

No espaço (museu) é possível encontrar peças raras da coleção do surfista Telmo Moraes que contam a história do esporte no Brasil e no mundo. O acervo possui cerca de 823 pranchas de surf, bodyboard, longboard, além filmes, documentos, miniaturas, revistas, quadros e troféus.

22	Praça do Guta (Praça da Cidadania)

Seja muito bem-vindo a Cabo Frio, a 7.ª cidade mais antiga do Brasil e a capital da região dos lagos! Um paraíso de águas cristalinas, natureza exuberante e sol o ano inteiro.

História, cultura, movimento, lazer, gastronomia, diversão, natureza, aventura, compras e artesanato. Um destino cheio de alegria e cor, inesquecível em qualquer estação.

Cercada pelo mar e pela Mata Atlântica, Cabo Frio guarda roteiros surpreendentes e passeios incríveis especialmente para você!

23	Aeroporto Internacional de Cabo Frio

Seja muito bem-vindo a Cabo Frio, a 7.ª cidade mais antiga do Brasil e a capital da região dos lagos! Um paraíso de águas cristalinas, natureza exuberante e sol o ano inteiro.

História, cultura, movimento, lazer, gastronomia, diversão, natureza, aventura, compras e artesanato. Um destino cheio de alegria e cor, inesquecível em qualquer estação.

Cercada pelo mar e pela Mata Atlântica, Cabo Frio guarda roteiros surpreendentes e passeios incríveis especialmente para você!

24	Ponte Feliciano Sodré

Inaugurada em 1926, após o desabamento da ponte de ferro, em estilo arquitetônico arrojado, tratava-se do maior vão livre do Brasil na época, o que permitia a navegação dos veleiros de sal pela sua parte central.

25	Subida Morro da Guia

Do alto do Morro da Guia é possível ter uma das mais belas vistas panorâmicas da cidade. Além do Canal do Itajuru avista-se a Praia do Forte, a Rua dos Biquínis, o bairro Palmeiras e as dunas.

No topo encontra-se a Capela de Nossa Senhora da Guia, construída em 1740.

26	Placa Rua dos Biquínis

São mais de 100 lojas especializadas em moda praia e fitness, atraindo visitantes e movimentando a economia e o desenvolvimento local.

Em 1953 a cabo-friense Nilza Rodrigues Lisboa começou a investir na confecção das peças com uma ajudinha da atriz Tônia Carrero, que emprestou os biquínis. Ela copiou os moldes e fez da artista sua primeira cliente.

A costureira fez escola e em meados dos anos 1980 alguns microempresários começaram a instalar suas fábricas e lojas na hoje famosa Rua dos Biquínis.

27	Entrada Gamboa Rua dos Biquínis

São mais de 100 lojas especializadas em moda praia e fitness, atraindo visitantes e movimentando a economia e o desenvolvimento local.

Em 1953 a cabo-friense Nilza Rodrigues Lisboa começou a investir na confecção das peças com uma ajudinha da atriz Tônia Carrero, que emprestou os biquínis. Ela copiou os moldes e fez da artista sua primeira cliente.

A costureira fez escola e em meados dos anos 1980 alguns microempresários começaram a instalar suas fábricas e lojas na hoje famosa Rua dos Biquínis.